| Тема: | Дослідження можливості перехоплення інформації при використанні смарт годинника |
| --- | --- |
| Виконав: | Аліфіренко Федір Михайлович |
| Керівник: | Мачуський Євген Андрійович |

Реферат

Актуальність теми дослідження

Представлена робота присвячена проблемі дослідження можливості перехоплення інформації при використанні смарт-годинника. Смарт-годинник - мобільний пристрій, призначений для носіння, який окрім вимірювання часу виконує додаткові функції, наприклад, прийом сповіщень тощо. У зв’язку з тим, що користувач смарт-годинника може вводити інформацію до комп’ютера з клавіатури тією ж рукою, на якій одягнутий смарт-годинник - існує ймовірність кореляції показників датчиків руху смарт-годинника із відповідними натиснутими користувачем клавішами на клавіатурі. За рахунок того, що клавіатура є найпоширенішим пристроєм для вводу інформації у різні типи обчислювальних машин, а кількість пристроїв, призначених для носіння, із вбудованими датчиками руху постійно зростає - тема дослідження є актуальною на сьогоднішній день.

Мета та задачі дослідження

Метою роботи є визначення можливості перехоплення натиснутих клавіш на клавіатурі шляхом аналізу даних датчиків руху смарт-годинника.

Для досягнення поставленої мети дослідження, було вирішено наступні

задачі:

- Проведено аналітичний огляд атак щодо визначення натиснутих клавіш на клавіатурі, в результаті якого визначено основні сценарії потенційно можливої атаки із застосуванням даних датчиків руху смарт-годинника.

- Розроблено систему збору та обробки даних гіроскопа і акселерометра смарт-годинника, яка складається із клієнтської та серверної частин.

- Виконано обробку зібраних даних акселерометра та гіроскопа смарт- годинника, в результаті якої із даних датчиків руху були вилучені ознаки подій натискання клавіш на клавіатурі.

- За допомогою програмного модулю PyBrain побудовано рекуррентну нейронну мережу для класифікації оброблених даних датчиків руху смарт-годинника. Проведено навчання нейронної мережі.

Об'єкт дослідження

Об'єктом дослідження є дані датчиків руху смарт-годинника ; (акселерометра та гіроскопа).

Предмет дослідження

Ознаки подій натискання клавіш на клавіатурі серед даних акселерометра та гіроскопа смарт-годинника.

Методи дослідження

Модель «клієнт-сервер» застосовано при розробці системи збору та обробки даних. Під час обробки сигналів, отриманих від акселерометра та гіроскопа смарт-годинника було застосовано наступні методи:

- Калібрування;

- медіанної фільтрації;

- фільтрації ФВЧ та ФНЧ;

- фільтрації Калмана.

В роботі використаний рекуррентний тип нейронних мереж Із області знань машинного навчання. Тренування нейронної мережі здійснювалось методом «навчання з вчителем» на основі алгоритму зворотного розповсюдження помилки.

Наукова новизна одержаних результатів

Запропоновано алгоритм поєднання даних декількох датчиків руху смарт- годинника із можливістю встановлення розміру вікна вибірки даних.

Практичне значення одержаних результатів

Розроблена система збору та обробки даних із датчиків руху смарт- годинника може бути використана у суміжних дослідженнях за рахунок використання технології «клієнт-сервер».

Рівень використання ЕОМ

Для вирішення задач дослідження здійснено розробку прикладних програмних засобів з використанням мов програмування Java та Python.

Ключові слова: смарт-годинник, перехват інформації, датчики руху, нейронні мережі, машинне навчання.