| Тема: | Виявлення стеганограм з використанням авторегресійних моделей |
| --- | --- |
| Виконав: | Дорошенко Анна Владиславівна |
| Керівник: | Прогонов Дмитро Олександрович |

РЕФЕРАТ

Постійне вдосконалення стеганографічних систем для прихованої передачі інформації з обмеженим доступом та обмеження існуючих методів протидії цим системам зумовлює необхідність створення нових способів виявлення стеганограм з високою точністю у режимі реального часу.

Робота	присвячена	дослідженню використання комплексної

кореляційної моделі цифрових зображень ARMA з метою підвищення точності виявлення стеганограм з даними, вбудованими з використанням . спектральних перетворень зображення-контейнера.

Вперше запропоновано застосування ARMA-моделі у задачах пасивного стегоаналізу. Визначено оптимальні параметри цієї моделі за критерієм мінімізації середньоквадратичного відхилення. Експериментально показано, що її застосування дозволяє підвищити точність виявлення стеганограм.

Результати дослідження представлені на: XVIII Міжнародній науково- практичній	конференції	«Безпека інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», м. Київ, 2016 р.; VI Міжнародній науково- практичній конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», м. Черкаси, 2017 р.; XV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 2017 р. та опубліковані у відповідних збірниках матеріалів конференцій.

Магістерська дисертація складається зі вступу, 4 розділів, висновків, обсягом 67 сторінок, з них 25 рисунків, 2 таблиці, 1 додаток, 26 джерел за переліком посилань.

Ключові слова: стеганографія, пасивний стегоаналіз, калібрувальні перетворення, метод вбудовування Дея, ARMA-модель.