| Тема: | Оцінка ступеню захищеності інформації від витоку вібро-акустичними каналами |
| --- | --- |
| Виконав: | Іщук Олександр Сергійович |
| Керівник: | Мачуський Євген Андрійович |

Реферат

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 72 сторінки, серед яких 10 рисунків та 12 таблиць. Список використаних джерел складається з 16 найменувань та займає 2 сторінки.

Для якісного захисту від лазерних систем акустичної розвідки (далі - ЛСАР) потрібно встановити, чи взагалі потрібно захищати сучасні вікна від витоку інформації вібро-акустичним каналом. Необхідно врахувати особливості роботи лазерних мікрофонів, в тому числі і чинники, що негативно впливають на якість ведення розвідки. Це дасть змогу знайти потенційні можливості ЛСАР і на їх основі запропонувати необхідні заходи захисту.

В даний час існує багато інформації про лазерні мікрофони, яка наводить сумнівні дані, що дана система може знімати інформацію з будь- якого типу вікна. Проте з розвитком технологій та будівництва сьогодні існує велика кількість різних типів вікон, про які невідомо, чи можливо з них отримати акустичну інформацію всередині приміщення. Вібро-акустичний технічний канал витоку мовної інформації недостатньо досліджений.

Тому дослідження каналу витоку мовної інформації в результаті застосування «лазерного мікрофону» є актуальними.

Метою дослідження є оцінка захищеності різних типів сучасних вікон від можливого витоку в результаті застосування лазерної системи акустичної розвідки.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі:

- проаналізувати існуючу модель технічного каналу витоку інформації з використанням ЛСАР;

- побудувати та дослідити математичну модель каналу лазерної розвідки у випадку зондування коливання віконного скла під дією акустичних хвиль та отримати математичний вираз для визначення амплітуди коливання скла та індексу фазової модуляції;

- визначити порогове значення індексу фазової модуляції для лазерного мікрофона;

- визначити типи вікон, які захищенні від зондування ЛСАР.

Об’єктом дослідження є процес витоку мовної інформації вібро-акустичним технічним каналом у випадку використання «лазерного мікрофону».

Предметом дослідження є ступінь захищеності сучасних типів вікон від можливого витоку вібро-акустичним технічним каналом.

Наукова новизна одержаних результатів:

- Вперше запропоновано оцінка захищеності різних типів вікон на основі розрахунку індексів фазової модуляції лазерного мікрофону.

- Запропоновані теоретично визначенні типи вікон, які являються захищеними від зйому інформації ЛСАР.

Практичне значення одержаних результатів:

1. Розроблена оцінка захищеності інформації від витоку вібро-акустичним каналом з використанням ЛСАР дозволяє теоретично визначити типи вікон захищених від зйому інформації лазерним мікрофоном.

За результатами дисертаційної роботи опублікована 1 публікація в збірниках праць і тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Ключові слова: лазерний мікрофон, ЛСАР, шумоізоляція, амплітуда коливання, індекс фазової модуляції, захищеність вікна.