| Тема: | Підвищення ефективності методів протидії витоку мовної інформації у волоконно-оптичних системах |
| --- | --- |
| Виконав: | Миронов Олександр Геннадійович |
| Керівник: | Живков Олександр Петрович |

Реферат

Звіт про МД: 80 с., 29 рис., 5 табл., 6 додатків, 25 джерел.

Об’єкт дослідження - акусто-оптоволоконний канал витоку мовної інформації.

Тема дисертації присвячена захисту мовної інформації. Безпека мовної інформації є актуальною проблемою сучасного суспільства, через важливість конфіденційних переговорів в комерційних і державних установах. З появою технологій передачі волоконно-оптичної інформації, з'являються нові загрози інформаційній безпеці.

Метою роботи є підвищення захисту волоконно-оптичних систем від витоку мовної інформації в найбільш уразливих місцях волоконно-оптичного кабелю.

Спосіб запобігання підслуховуванню мовної інформації в оптоволокні, діючи на оптичний канал зовнішнім полем шуму. Проведена експериментальна перевірка ефективності протидії витоку від зовнішнього поля акустичного шуму. Можливі схеми методу і його переваги й недоліки наведені.

У даній роботі розглядаються питання маскування мовних сигналів за допомогою динамічного хаосу в захисних цілях на прикладі системи Лоренца. Наведено порівняльний аналіз спектральних властивостей хаотичного і мовного сигналів, а також показано, що статистичні характеристики динамічного хаосу близькі до відповідних характеристик стохастичних сигналів.

Ключові слова: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА, ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ, КАНАЛ ВИТОКУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАХИСТ АКУСТИЧНОЇ (МОВНОЇ) ІНФОРМАЦІЇ.