| Тема: | Підвищення ступеню захисту інформації за рахунок поляризації модуляції |
| --- | --- |
| Виконала: | Савченко Яна Вікторівна |
| Керівник: | Медвідь Микола Омелянович |

Реферат

Магістерська дисертація присвячена методам підвищення цілісності та завадостійкості сигналів, що передаються радіорелейною системою передачі.

На підставі аналізу завадостійкості поширених видів маніпуляції наведений альтернативний вид маніпуляції - поляризаційна. Запропонована маніпуляція дозволяє підвищити завадостійкість системи без використання криптографічного захисту інформації, що передається.

На основі отриманих результатів спроектована антена з використанням поглинаючого покриття для зменшення рівня бокових пелюсток та побудована контрольована зона для даної антени. Запропонована структура приймально- передавального модуля, принцип дії якого побудований на розділенні сигналу на вертикально- та горизонтально-поляризовані складові, що дозволяє збільшити відношення сигнал/шум.

Результати роботи були представлені на конференціях XII та XIII всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики».

Загальний обсяг роботи: 87 сторінок, 30 рисунків, 6 таблиць, 40 бібліографічних найменувань.

Ключові слова: РАДІОРЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ, КОНТРОЛЬОВАНА ЗОНА, АН'ГЕНА, ПОЛЯРИЗАЦІЙНА МОДУЛЯЦІЯ, ЦІЛІСНІСТЬ, ЗАВАДОСТІЙКІСТЬ.