| Тема: | Акустична система виявлення малогабаритних безпілотних літальних апаратів |
| --- | --- |
| Виконав: | Свіжевський В’ячеслав Феліксович |
| Керівник: | Зінченко Сергій Анатолійович |

Реферат

Магістерська дисертація складається з вісімдесяти шести сторінок, до якої входить: 10 ілюстрацій, 8 таблиць, 5 графіків, 5 схем та 34 бібліографічних найменувань.

В роботі приводиться класифікація основних типів та моделей серійних безпілотних літальних апаратів та їх характеристик. Наводяться моделі можливих загроз, що можуть нести малогабаритні безпілотні літальні апарати. Метою роботи є розробка акустичної системи виявлення МБЛА з підвищеною точністю та швидкістю обробки інформації, що забезпечує можливість її використання в системі попереднього виявлення та наведення високоточних засобів ураження МБЛА. Для цього проводиться аналіз можливості виявлення таких літальних засобів пасивними акустичними методами, а саме акустичним шумопеленгатором, в основі якого лежить система антенних фазованих мікрофонних решіток у вигляді хреста Мілса. Дане рішення дозволяє значною мірою зменшити кількість елементів системи, що підвищує швидкість обробки інформації в системі, зменшує її вартість та підвищує надійність. При цьому забезпечується точність встановлення координат працюючого МБЛА на рівні 3°, а дальність виявлення — 1-2 кілометра в залежності від інтенсивності сигналу літального апарату. Наводиться структура системи обробки акустичних сигналів, методи компенсування акустичних антенних систем, аналітичні методики оцінки роздільної здатності ФАР, алгоритм обробки інформації в системі попереднього виявлення та наведення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МАЛОГАБАРИТНИЙ БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ, ШУМОПЕЛЕНГАТОР, ФАЗОВАНА АНТЕННА ГРАТКА, ПАСИВНА АКУСТИЧНА ФАЗОВАНА ГРАТКА, ПАСИВНА МІКРОФОННА ГРАТКА, АКУСТИЧНА СИСТЕМА ПОПЕРЕДНЬОГО НАВЕДЕННЯ.