| Тема: | Інфрачервона пасивна система виявлення об’єктів у польових умовах |
| --- | --- |
| Виконав: | Власенко Ярослав Юрійович |
| Керівник: | Мачуський Євгеній Андрійович |

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 83с., 33 рис., 7 табл., 28 джерел.

Інфрачервона пасивна система виявлення об’єктів у польових умовах. Галузь застосування: системи спостереження та охоронна сигналізація. В основу дисертації поставлено задачу удосконалення інфрачервоної пасивної системи виявлення об’єктів, а саме отримання додаткових параметрів переміщення об’єкта в охоронній зоні та виявлення його за перешкодами. Поставлена задача вирішується тим, що інфрачервона пасивна система виявлення об’єктів містить матрицю піроелектричних приймачів, що приймає інфрачервоне випромінювання у відповідному куті. Матриця з піроелектричних приймачів обертається та проводить сканування зони виявлення за допомогою п’єзодвигуна. Завдяки цьому формування сигналу виявлення об’єкта забезпечується за рахунок порівнянням сигналів в різних просторових кутах І дозволяє виявити зміну інтенсивності випромінювання в цих тілесних кутах охоронної зони.

Таким чином пристрій не тільки виявляє об’єкт, а має змогу вказувати додаткові параметри руху об’єкта та виявляти його за перешкодами розташованими в охоронній зоні.

Ключові слова: ІНФРАЧЕРВОНА ПАСИВНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ, ПІРОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИЙМАЧ, ЗОНА ВИЯВЛЕННЯ, ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ.