| Тема: | Підвищення ефективності радіо променевих систем периметральної охорони |
| --- | --- |
| Виконав: | Власенко Мирослав Юрійович |
| Керівник: | Мачуський Євгеній Андрійович |

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 87 с., 28 рис., 7 табл., 32 джерел.

Мета роботи - підвищення ефективності існуючих радіо променевих систем периметральної охорони.

Дана робота присвячена підвищенню ефективності двопозиційних немобільних радіопроменевих систем периметральної охорони, які працюють біля огорожі. Наведений аналітичний огляд існуючих радіопроменевих систем та вказано їх недоліки. Запропонований метод підвищення ефективності систем (визначення швидкості, напрямку руху порушника та місце перетинання зони виявлення) за допомогою додаткових технічних рішень, а саме використання (відбивачів для збільшення кількості променів. Розглянуто два варіанта побудови радіопроменевих систем периметральної охорони, з синхронізовано змінними кутами передавача й приймача та незмінною діаграмою спрямованості антенної системи приймача. Представлена структура передавача та приймача з детальним описом схеми та принципом роботи. Оцінені основні параметри антенних систем, які можуть використовуватися у радіопроменевій системі та пораховані кути відхилення головного пелюстка діаграми спрямованості. Розраховані параметри запропонованої радіопроменевої системи, такі як скважність випромінювання, радіус зон Френеля, ослаблення потужності сигналу, що надходить на приймач. Також представлені вимоги та Характеристики відбивачів.

Ключові слова: РАДІОПРОМЕНЕВА СИСТЕМА, ОХОРОНА ПЕРИМЕТРУ, СИСТЕМИ ОХОРОНИ, ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШНИКА.