| Тема: | Захист інформації від загроз порушення цілісності в каналах передачі даних |
| --- | --- |
| Виконала: | Ємець Юлія Леонідівна |
| Керівник: | Медвідь Микола Омелянович |

Реферат

Дисертацію виконано на 81 аркуші. Робота містить 47 ілюстрацій, 16 таблиць та перелік посилань на використані джерела з 32 найменування.

До сучасних телекомунікаційних систем висувається ряд вимог, однією з яких є забезпечення цілісності інформації. Для вирішення такої задачі використовують завадостійкі коди, які є обов’язковою складовою для більшості телекомунікаційних технологій. На сьогоднішній час широке розповсюдження отримали коди з малою щільністю перевірок на парність, тому актуальним є вивчення ефективності такого кодування.

Метою роботи є захист інформації від загроз порушення цілісності в каналах передачі даних шляхом використання завадостійкого кодування, кодів з малою щільністю перевірок на парність (МЩПП).

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі:

1) Обрано алгоритм побудови перевірочної матриці МЩПП коду;

2) Досліджено ефективність МЩПП коду при різних довжинах кодового слова;

3) Досліджено ефективність МЩПП коду при різних швидкостях коду.

Об'єктом дослідження є технологія завадостійкого кодування МЩПП кодами, що застосовуються в каналі передачі даних з адитивним білим гауссівським шумом.

Предметом дослідження є структура МЩПП кодів та їх ефективність при різних кодових швидкостях.

Для розв’язання поставлених задач використовувались такі методи: методи теорії завадостійкого кодування, метод Галлагера для побудови перевірочної матриці з низькою щільністю значущих елементів, методи побудови графів Таннера та методи декодування МЩГІІІ кодів.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що було досліджено ефективність кодування в залежності від параметрів МЩПП коду.

Отримані результати свідчать про те, що збільшення довжини кодового слова і дозволяє зменшити ймовірність бітової помилки при фіксованому значенні сигнал/завада, тим самим підвищуючи цілісність переданої інформації. Показано, що при зменшенні швидкості коду, тобто при збільшенні надлишковості та при фіксованому значенні сигнал/завада, ймовірність  помилки зменшується. Але застосування коду з надлишковістю вимагає  розширення пропускної здатності каналу передачі.

Ключові слова: завадостійке кодування, LDPC код, код з низькою щільністю перевірок на парність, перевірочна матриця, граф Таннера.